(TERMO DE REFERÊNCIA)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEF/DF

PROCESSO(S) SEI N.º 128.000.654/2017.

44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

GRUPO 48 – VEÍCULOS DIVERSOS

1. DO OBJETO:

1.1.	Aquisição de empilhadeiras e Minicarregadeira com acessórios, para atender às necessidades da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito/COFIT/SUREC-SEF/DF.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES:

| Item | Qtd. | Unid. | Código Catmat | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | U | 150438 | EMPILHADEIRA movida a GLP com capacidade nominal de carga de no mínimo 3.000 kg, transmissão eletrônica powershift, altura de elevação dos garfos de no mínimo 4.170mm com torre triplex, com inclinação da torre de no mínimo: 6º frente/10º ré, comando hidráulico com 03 funções, acionamento da torre: alavanca mecânica, garfo de 1.170mm, deslocamento lateral integral, pedal monotrol (frente e ré), pneus de tração pneumáticos mínimo de 28.00x9-14 Lonas, pneus de direção pneumáticos mínimo de 6,50 x 10-12 lonas, raio de giro de no mínimo 2,380 mm, entrada de ar padrão, conjunto de luzes: 2 faróis dianteiros, 1 atrás, 2 Lanternas com luz de freio com indicador sonoro de ré/setas. |

| Item | Qtd. | Unid. | Código Catmat | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | U | 150438 | EMPILHADEIRA movida a diesel com capacidade nominal de carga de no mínimo 5.000 kg, transmissão eletrônica powershift, altura de elevação dos garfos de no mínimo 4.320mm com torre triplex, com inclinação da torre de no mínimo: 6º frente/10º ré, comando hidráulico, acionamento da torre: alavanca mecânica, garfo de 1.219mm, deslocamento lateral integral, pedal monotrol (frente e ré), pneus de tração pneumáticos mínimo de 30.00x15 Lonas, pneus de direção pneumáticos mínimo de 7,00 x 12-14 lonas, raio de giro de no mínimo 2,920 mm, entrada de ar padrão, conjunto de luzes: faróis dianteiros, traseiros, Lanternas com luz de freio com indicador sonoro de ré/setas. |

| Grupo | Item | Qtd. | Unid. | Código Catmat | Especificações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | U | 65960 | MINICARREGADEIRA, movida a diesel, 4 cilindros, com potência mínima de 59HP, capacidade operacional de 884kg, elevação vertical do braço, carga de tombamento de 1.769 Kg, altura ate o pino da caçamba de 3.023, pressão nos engates rápidos de 3500psi, com o sistema de alívio de pressão, pneus na medida de 10 x 16, 5. |
|  | 04 | 01 | U | 4383 | Acessório para minicarregadeira: Caçamba hidráulica compatível com a minicarregadeira ofertada. |
|  | 05 | 01 | U | 134970 | Acessório para minicarregadeira: Roçadeira fluxo compatível com a minicarregadeira ofertada, peso operacional e capacidade de corte de materiais de ate 76 mm de diâmetro. |
|  | 06 | 01 | U | 2020 | Acessório para minicarregadeira: Garfo pallet compatível com a minicarregadeira ofertada. |
|  | 07 | 01 | PAR | 51560 | Acessório para minicarregadeira: Par de esteiras de aço compatível com a minicarregadeira ofertada, modelo para instalação sobre pneus. |
|  | 08 | 01 | U | 151035 | Acessório para minicarregadeira: Vassoura mecânica recolhedora, equipada com vassoura lateral, compatível com a minicarregadeira ofertada, com acionamento hidráulico, contendo caçamba recolhedora, com motor interno lamina substituível aparafusada, cerdas mistas de aço e polipropileno. |

3. DAS JUSTIFICATIVAS:

3.1. A aquisição dos bens elencados contribuirá para a melhoria operacional, de forma a facilitar, aperfeiçoar e agilizar o recebimento, a conferência e descarga de mercadorias apreendidas pelos Auditores Fiscais, acondicionadas e transportadas em caminhões e carretas com pesos e volumes diversos. Os materiais apreendidos, após a conferencia e lavratura do auto de infração, são acondicionadas e armazenadas em depósito após serem paletizadas e embaladas com plástico isufilme e colocadas em prateleira que tem uma altura inicial de 1 metro até altura máxima de 5 metros.

3.2. Desta forma, existe a necessidade de adquirir duas empilhadeiras e uma minicarregadeira a fim de facilitar o recebimento, a conferência e o armazenamento de bens e mercadorias apreendidas pela fiscalização tributária.

3.3. A aquisição está em completa conexão com o planejamento estratégico desta SEF/DF, de acordo com sua missão, visão de futuro e valores, em especial no que diz respeito a garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

4.1.	Os bens deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de atesto da emissão da Nota Fiscal/Fatura e mais os prazos de garantias que os fabricantes estipularem para determinadas peças ou componentes do mesmo.

  - Os bens a serem adquiridos deverão atender as especificações mínimas exigidas neste Termo de Referência.

  - O bem deverá ser substituído pelo fornecedor quando constatado qualquer defeito oriundo do processo de fabricação em até 30 (trinta) dias corridos.

  - O bem ofertado pela empresa vencedora deverá possuir assistência técnica no Distrito Federal para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica durante o prazo de garantia oferecida pelo fabricante:

    - O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de garantia, com finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso;

    - Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados, compreendendo substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

  - O prazo de entrega será no máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, em dia de expediente do órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Setor de Áreas Públicas-SAPS lote “H”, Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/Guará-Brasília/DF, em frente a Caesb no horário de 08 horas às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

- DO RECEBIMENTO DOS BENS:

A SEF/DF designará Comissão de Recebimento para conferência dos bens entregues.

  - Os bens serão recebidos:

    - Provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com a especificação;

    - Definitivamente, mediante termo circunstanciado e em até 20 dias, após verificar que os bens entregues possuem todas as características consignadas neste Termo de Referência, no que tange a quantidade solicitada e qualidade especificada.

  - Sendo o bem entregue em desacordo com o especificado neste Termo de Referência, será rejeitado, obrigando-se a(s) empresa(s) contratada(s) a substituí-lo, sob pena de ser aplicada penalidade.

    - Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à(s) empresa(s) contratada(s), será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação. No caso de recusa do bem, o(s) licitante(s) vencedor(s) terá (ão) prazo de 30 (trinta) dias corridos para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pela equipe de conferência.

  - Após o recebimento definitivo do bem, a Comissão de Recebimento atestará a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

  - Se a(s) empresa(s) contratada(s) deixar (em) de entregar os bens dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela SEF/DF, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por intermédio da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

8. DA ESTIMATIVA DE PREÇO:

8.1. O custo estimado para a presente aquisição:

| Item | Unid. | Quant. | Especificações | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | U | 2 | EMPILHADEIRA movida a GLP com capacidade nominal de carga de no mínimo 3.000 kg, transmissão eletrônica powershift, altura de elevação dos garfos de no mínimo 4.170mm com torre triplex, com inclinação da torre de no mínimo: 6º frente/10º ré, comando hidráulico com 03 funções, acionamento da torre: alavanca mecânica, garfo de 1.170mm, deslocamento lateral integral, pedal monotrol (frente e ré), pneus de tração pneumáticos mínimo de 28.00x9-14 Lonas, pneus de direção pneumáticos mínimo de 6,50 x 10-12 lonas, raio de giro de no mínimo 2,380 mm, entrada de ar padrão, conjunto de luzes: 2 faróis dianteiros, 1 atrás, 2 Lanternas com luz de freio com indicador sonoro de ré/setas. | R$ 122.277,50 | R$ 244.555,00 |

| Item | Unid. | Quant. | Especificações | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | U | 1 | EMPILHADEIRA movida a diesel com capacidade nominal de carga de no mínimo 5.000 kg, transmissão eletrônica powershift, altura de elevação dos garfos de no mínimo 4.320mm com torre triplex, com inclinação da torre de no mínimo: 6º frente/10º ré, comando hidráulico, acionamento da torre: alavanca mecânica, garfo de 1.219mm, deslocamento lateral integral, pedal monotrol (frente e ré), pneus de tração pneumáticos mínimo de 30.00x15 Lonas, pneus de direção pneumáticos mínimo de 7,00 x 12-14 lonas, raio de giro de no mínimo 2,920 mm, entrada de ar padrão, conjunto de luzes: faróis dianteiros, traseiros, Lanternas com luz de freio com indicador sonoro de ré/setas. | R$ 161.555,40 | R$ 161.555,40 |

| Grupo | Item | Qtd. | Unid. | Especificações | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 01 | U | MINICARREGADEIRA, movida a diesel, 4 cilindros, com potência mínima de 59HP, capacidade operacional de 884kg, elevação vertical do braço, carga de tombamento de 1.769 Kg, altura ate o pino da caçamba de 3.023, pressão nos engates rápidos de 3500psi, com o sistema de alívio de pressão, pneus na medida de 10 x 16, 5. | R$ 140.313,50 | R$ 140.313,50 |
|  | 04 | 01 | U | Acessório para minicarregadeira: Caçamba hidráulica compatível com a minicarregadeira ofertada. | R$ 20.816,91 | R$ 20.816,91 |
|  | 05 | 01 | U | Acessório para minicarregadeira: Roçadeira fluxo compatível com a minicarregadeira ofertada, peso operacional e capacidade de corte de materiais de ate 76 mm de diâmetro. | R$ 32.187,07 | R$ 32.187,07 |
|  | 06 | 01 | U | Acessório para minicarregadeira: Garfo pallet compatível com a minicarregadeira ofertada. | R$ 6.053,64 | R$ 6.053,64 |
|  | 07 | 01 | PAR | Acessório para minicarregadeira: Par de esteiras de aço compatível com a minicarregadeira ofertada, modelo para instalação sobre pneus. | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 |
|  | 08 | 01 | U | Acessório para minicarregadeira: Vassoura mecânica recolhedora, equipada com vassoura lateral, compatível com a minicarregadeira ofertada, com acionamento hidráulico, contendo caçamba recolhedora, com motor interno lamina substituível aparafusada, cerdas mistas de aço e polipropileno. | R$ 28.225,04 | R$ 28.225,04 |
| Valor Total Estimado do Grupo 01 | R$ 246.296,16 |

| Valor Total Estimado (Itens 01, 02 e Grupo 01) | R$ 652.406,56 |
| --- | --- |

9. DA FISCALIZAÇÃO E A ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

9.1. A fiscalização do contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local (is) indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

    - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o equipamento com avarias ou defeitos,

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração inerentes ao objeto deste Termo de Referência;

    - Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

    - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

    - Indicar Preposto, aceito pela SEF/DF, para representar a empresa contratada na execução do Contrato.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA SEF/DF:

11.1. Efetuar o pagamento de acordo com as condições de preço e prazos deste Termo de Referência,

11.2. Comunicar à empresa contratada quaisquer irregularidades na entrega dos bens, para adoção das providências cabíveis.

11.3. A Contratante obriga-se a:

11.3.1. Receber provisoriamente o bem, disponibilizando local, data e horário;

11.3.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

11.3.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa contratada, através de servidor especialmente designado.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas na Nota de Empenho e/ou Contrato serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, que regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

13. DO PAGAMENTO:

13.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Distrito Federal.

13.2.  Para efeito de pagamento, a SEF/DF consultará a regularidade da empresa junto ao SICAF. Se constar documentos vencidos ou não estando a mesma cadastrada no Sistema, deverá apresentar os seguintes documentos:

I - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão de Débitos relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, que já contempla a regularidade junto à Previdência Social, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

II - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III - Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.

V - Consulta ao CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas que poderá ser obtida no site www.portaldatransparencia.com.br/ceis.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. A empresa contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente, o fornecimento nem os serviços a serem prestados durante a garantia do objeto deste documento.

14.2. É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta complexidade ou grande vulto.

14.3. O fornecedor deverá apresentar junto à proposta comercial: os prospectos ou catálogos originais, autenticados ou cópia de site do fabricante na internet do(s) do equipamento e/ou acessórios oferecidos, sendo que estes deverão estar descritos na proposta da concorrente de forma clara e precisa contendo: marca, modelo e demais especificações técnicas suficientes para julgamentos coerentes entre si (catálogo original e propostas).

14.4. Propomos a aquisição dos bens em lote único (Grupo 01 – itens 03 a 08), por preço global, como forma de possibilitar a padronização, operacionalização e a compatibilidade técnica dos mesmos, ou seja, as possibilidades de conexão dos acessórios na minicarregadeira. Com isto, além de buscarmos a padronização técnica, há de ser ter em mente a celeridade necessária no atendimento da demanda, a economia processual e, principalmente, o ganho de escala, que é fator preponderante para obtenção do menor preço possível.

14.5. No julgamento das propostas de preços, as especificações poderão sofrer variação para mais ou para menos em até 10% (dez por cento) de suas medidas, excetuando as especificações com exigências mínimas.